广 州 市 培 正 中 学

2021年校园网络高清监控系统项目采购文件

本次邀标为学校自主行为，既本着“公开、公平、公正”原则，又要力争为学校采购到质优价廉的监控设备，本次邀标只邀请5间具有安保资质的专业公司来投标。

感谢贵公司参与本次我校组织的2021年校园网络高清监控系统项目。

采购项目名称：广州市培正中学2021年校园网络高清监控系统项目。

- 采购限价总金额：20万元（贰拾万元）。

- 用户需求：

- 项目内容：

1、本次我校计划新安装116支数字高清摄像机，监控点布放位置分别为外围墙、教学楼、美洲楼、图书馆、青年荟、百周年纪念馆周边、胡忠实验楼（补充）、足球场（补充）（详见附表一）。

2、由于初中教学区的模拟监控系统（47支摄像机）已进入老化期，将高中教学楼原有的32支同轴高清监控系统全部迁移到初中校区使用，另需增加15支同轴高清摄像机进行补充。

- 设备品牌要求：

为了兼容原有系统和统一规划，本项目所选用的摄像机、录像机、交换机、双绞线均采用国内权威品牌：海康威视。

- 设备参数要求：

- 摄像机像素不低于300万并采用POE供电；

- 录像机通道大于32路；

- 在3MP的码流下录像时间能保存30天以上；

- 监控显示屏不小于43英寸，为整体美观效果，最好选用现在使用的屏幕尺寸。

- 服务要求：

对新装的监控设备提供不低于三年的免费、高质、高效的保修、维护售后服务，并有能力对我校原有的监控系统设备日常使用提供保障服务，使其能在日后正常工作。

拆除与新系统重复的旧设备及线路，整理和清洁各个大、小监控设备柜。

- 设计要求：

按学校统一提供本项目所涉及建筑物的图纸，各参与公司派出专业工程师自行设计，并按现场实际情况计算出相应的设备数量、光缆、电缆线路走向布置、人工实施所产生的全部费用。

本项目为“包干”形式，以投标价格为准，中标者不得以任何理由进行费用追加。

- 供应商资格

- 供应商须是在中华人民共和国境内合法注册，并具有独立法人资格，且必须提供合法有效的营业执照，税务登记证，组织代码。公司的营业执照登记地址必须是广州市辖区内的越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区。

- 供应商须具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；

- 已报名并获取本项目邀标文件；

- 本项目不接受联合体参选。

- 参选文件要求

★1、参选文件须密封。

★2、报价表必须加盖单位公章。

★3、参选文件里面需要有详细的报价及相关服务方案。

- 评审办法

- 学校组织评审小组，对投标人的投标资料进行符合性审查；

- 根据投标供应商提供的方案和报价进行综合评审，选出最优方案和最合理报价（非最低价中标）。

- 付款方式：

本项目款项共分二期支付：

- 学校和中标单位签定正式合同后，五个工作日内支付总中标金额的50%；

- 工程完成后，经学校使用、验收合格后，支付总中标金额的50%。

- 本招标文件所有解释权和修改权在广州市培正中学。

- 时间及联系人

递交报价文件时间：3月5日。

上午8:00至11:30

下午14:30至17:00

递交报价文件地点：广州市培正中学高中传达室

联 系 人：屠东凯

联系电话： 87755293

日期：2021年2 月23日

附表一：

摄像机位置表

（仅供参考，若有疑问可到现场勘察确定）

| 主机1通道 | 具体安装位置 | 备注 | 主机2通道 | 具体安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西围墙1 |  | 65 | 教学楼四楼西走廊1 |  |
| 2 | 西围墙2 |  | 66 | 教学楼四楼西走廊2 |  |
| 3 | 西围墙3 |  | 67 | 教学楼四楼东楼梯 |  |
| 4 | 西围墙4 |  | 68 | 教学楼四楼东走廊1 |  |
| 5 | 西围墙5 |  | 69 | 教学楼四楼东走廊2 |  |
| 6 | 南围墙1 |  | 70 | 教学楼四楼中楼梯1 |  |
| 7 | 南围墙2 |  | 71 | 教学楼四楼中楼梯2 |  |
| 8 | 南围墙3 |  | 72 | 教学楼五楼西楼梯 |  |
| 9 | 南围墙4 |  | 73 | 教学楼五楼西走廊1 |  |
| 10 | 北围墙1 |  | 74 | 教学楼五楼西走廊2 |  |
| 11 | 北围墙2 |  | 75 | 教学楼五楼东楼梯 |  |
| 12 | 北围墙3 |  | 76 | 教学楼五楼东走廊1 |  |
| 13 | 图书馆一楼楼梯 |  | 77 | 教学楼五楼东走廊2 |  |
| 14 | 图书馆一楼西走廊 |  | 78 | 教学楼五楼中楼梯1 |  |
| 15 | 图书馆一楼阅览室 |  | 79 | 教学楼五楼中楼梯2 |  |
| 16 | 图书馆二楼楼梯 |  | 80 | 教学楼六楼西楼梯 |  |
| 17 | 图书馆二楼西走廊 |  | 81 | 教学楼六楼西走廊1 |  |
| 18 | 图书馆二楼阅览室 |  | 82 | 教学楼六楼西走廊2 |  |
| 19 | 图书馆三楼楼梯 |  | 83 | 教学楼六楼东楼梯 |  |
| 20 | 图书馆外通道 |  | 84 | 教学楼六楼东走廊1 |  |
| 21 | 美洲楼一楼大厅 |  | 85 | 教学楼六楼东走廊2 |  |
| 22 | 美洲楼一楼东走廊 |  | 86 | 教学楼六楼中楼梯1 |  |
| 23 | 美洲楼一楼西走廊 |  | 87 | 教学楼六楼中楼梯2 |  |
| 24 | 美洲楼二楼大厅 |  | 88 | 胡忠楼一楼东通道1 |  |
| 25 | 美洲楼二楼东走廊 |  | 89 | 胡忠楼一楼东通道2 |  |
| 26 | 美洲楼二楼西走廊 |  | 90 | 胡忠楼一楼南通道1 |  |
| 27 | 美洲楼三楼大厅 |  | 91 | 胡忠楼一楼南通道2 |  |
| 28 | 美洲楼前广场 |  | 92 | 胡忠楼一楼后通道 |  |
| 29 | 美洲楼后通道1 |  | 93 | 胡忠楼一楼东楼梯 |  |
| 30 | 美洲楼后通道2 |  | 94 | 胡忠楼一楼西楼梯 |  |
| 31 | 美洲楼侧广场 |  | 95 | 胡忠楼二楼东楼梯 |  |
| 32 | 教学楼一楼东通道1 |  | 96 | 胡忠楼二楼西楼梯 |  |
| 33 | 教学楼一楼东通道2 |  | 97 | 胡忠楼三楼东楼梯 |  |
| 34 | 教学楼一楼东楼梯1 |  | 98 | 胡忠楼三楼西楼梯 |  |
| 35 | 教学楼一楼东楼梯2 |  | 99 | 胡忠楼四楼东楼梯 |  |
| 36 | 教学楼一楼小广场 |  | 100 | 胡忠楼四楼西楼梯 |  |
| 37 | 教学楼一楼架空层1 |  | 101 | 胡忠楼五楼东楼梯 |  |
| 38 | 教学楼一楼架空层2 |  | 102 | 胡忠楼五楼西楼梯 |  |
| 39 | 教学楼一楼南通道 |  | 103 | 百周年纪念馆前通道 |  |
| 40 | 教学楼一楼中楼梯1 |  | 104 | 百周年纪念馆二楼大厅 |  |
| 41 | 教学楼一楼中楼梯2 |  | 105 | 游泳池东通道1 |  |
| 42 | 教学楼后单车停放点1 |  | 106 | 游泳池东通道2 |  |
| 43 | 教学楼后单车停放点2 |  | 107 | 东门 |  |
| 44 | 教学楼一楼西楼梯1 |  | 108 | 青年荟门前 |  |
| 45 | 教学楼一楼西楼梯2 |  | 109 | 青年荟前通道 |  |
| 46 | 教学楼一楼西通道 |  | 110 | 青年荟西通道 |  |
| 47 | 教学楼二楼西楼梯 |  | 111 | 青年荟后通道1 |  |
| 48 | 教学楼二楼西走廊1 |  | 112 | 青年荟后通道2 |  |
| 49 | 教学楼二楼西走廊2 |  | 113 | 青年荟后篮球场 |  |
| 50 | 教学楼二楼东楼梯 |  | 114 | 足球玚1 |  |
| 51 | 教学楼二楼东走廊1 |  | 115 | 足球玚2 |  |
| 52 | 教学楼二楼东走廊2 |  | 116 | 足球玚通道 |  |
| 53 | 教学楼二楼中楼梯1 |  | 117 |  |  |
| 54 | 教学楼二楼中楼梯2 |  | 118 |  |  |
| 55 | 教学楼三楼西楼梯 |  | 119 |  |  |
| 56 | 教学楼三楼西走廊1 |  | 120 |  |  |
| 57 | 教学楼三楼西走廊2 |  | 121 |  |  |
| 58 | 教学楼三楼东楼梯 |  | 122 |  |  |
| 59 | 教学楼三楼东走廊1 |  | 123 |  |  |
| 60 | 教学楼三楼东走廊2 |  | 124 |  |  |
| 61 | 教学楼三楼中楼梯1 |  | 125 |  |  |
| 62 | 教学楼三楼中楼梯2 |  | 126 |  |  |
| 63 | 教学楼三楼连廊 |  | 127 |  |  |
| 64 | 教学楼四楼西楼梯 |  | 128 |  |  |